HTC Desire 630 dual sim

Характеристики

РАЗМЕР: 146.9 x 70.9 x 8.3мм1

Вес: 140г1

ДИСПЛЕЙ: 5.0 дюймов, HD 720p super LCD

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА2

- Android™ 6.0 Marshmallow с HTC Sense™

ПРОЦЕССОР

- Qualcomm® Snapdragon™ 400

- 4 x 1.6 ГГц

ПАМЯТЬ

- Общий объем:  16 ГБ, доступный пользователю объем памяти может меняться3

- ОЗУ: 2 ГБ

- Дополнительно: разъём для карты памяти microSD с поддержкой до 2 ТБ (карта в комплект не входит)

СЕТЬ4

- 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE:

850/900/1800/1900МГц

- 3G - UMTS:

Зависит от региона

850/900/2100 МГц

- 3G - CDMA2000

800МГц (BC0) 1xEvDORev.A

ТИП SIM-КАРТЫ

- Обе карты формата nano-SIM

дАТЧИКИ

- Датчик освещенности

- Датчик приближения

- Датчик движения (G-сенсор)

НАВИГАЦИЯ

- Встроенный приёмник GPS/AGPS и ГЛОНАСС

- Порт micro-USB 2.0

- Bluetooth® 4.1

- Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4 МГц)

ЗВУК

- Сертифицированный звук Hi-Res Audio

- Профиль HTC BoomSound™ с поддержкой DolbyAudio™4 для гарнитуры

КАМЕРА

Основная камера:

- 13 мегапикселей с автофокусом и BSI-сенсором

- Диафрагма f/2.2

- Возможность записи видео с разрешением 1080р

- Режимы HDR, Макияж в реальном времени и Панорама

Фронтальная камера:

- 5 мегапикселей с BSI-сенсором

- Диафрагма f/2.8

- Возможность записи видео с разрешением 1080р

- Режимы HDR, автоселфи, голосовое селфи

АККУМУЛЯТОР

- Ёмкость: 2200 мАч

- Режим максимального энергосбережения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FM радио

- Функция регулирования громкости при входящем вызове

- Функция увеличения громкости при нахождении смартфона в сумке или кармане

- Функция отключения звука путем переворачивания смартфона

Примечания:

1. Все данные измерений могут незначительно отличаться в пределах допустимых производственных отклонений.

2. Характеристики ОС могут измениться после обновления программного обеспечения.

3. Объем, доступный пользователю, меньше из-за предустановленного ПО. Доступный пользователю объем памяти может меняться при изменении ПО или его обновлении. Расширяемый объем памяти ограничен размерами карты microSD.

4. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и  Dolby Audio – торговые марки Dolby Laboratories.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2016 Корпорация HTC. Все права защищены. Логотипы HTC, HTC BoomSound и HTC Sense являются торговыми марками корпорации НТС. Android– торговая марка корпорации Google. Qualcomm и Snapdragon – торговые марки корпорации Qualcomm.Все остальные торговые марки могут быть собственностью соответствующих владельцев.